## Slide 1
Sommario delle lezioni
Modulo 1
Breve storia ed origini
Motivazioni di carattere generale
Motivazioni di carattere specifico
Vantaggi e svantaggi
Modulo 2
Normativa
Il mercato
La produzione farmaceutica in Italia
Modulo 3
Il processo di selezione e valutazione : la scelta
Il technology transfer
Modulo 4
Il contratto
Punti chiave per il successo
Trappole da evitare

## Slide 2
BREVE STORIA E ORIGINI
-La produzione di medicinali presso officine
diverse da quelle del titolare dell’AIC è consentita in Italia per legge da un periodo di tempo relativamente breve, esattamente dal 1991.
-Prima di quella data le produzioni presso terzi non erano ufficialmente riconosciute e venivano effettuate utilizzando le “Officine consortili”. Tali officine producevano per conto di diversi titolari che, sulla carta, compartecipavano all’assetto societario; una alternativa poteva essere quella delle cosiddette
“Co-Produzioni”

## Slide 3
BREVE STORIA E ORIGINI
Il primo riferimento normativo riguardo alla produzione presso terzi
è il decreto legislativo 178/91 del 29/05/91 che recepiva la direttiva
comunitaria 65/65/CEE del 26.1.1965 e successive direttive CEE

## Slide 4
MOTIVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Cambiamento della situazione socio-economica
Limitazione dell’intervento dello Stato
Contenimento dei consumi
Introduzione di normative con complessità crescente
Dismissione di siti produttivi
Contenimento dei costi
Rapidità
Ottimizzazione delle risorse
Flessibilità
Innovazione
Focus sul core business
Riduzione del rischio (business e finanziario)
Miglioramento della comunicazione
Disponibilità di nuove piattaforme tecnologiche
Internazionalizzazione/globalizzazione

## Slide 5
MOTIVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Quali sono i principali bisogni delle aziende che scelgono l’outsourcing ?
Riduzione dei costi operativi > 80%
Riorganizzazione della supply chain > 66%
Spostamento costi fissi verso costi variabili > 40%
Maggiore concentrazione sul core business = 40%

## Slide 6
Ma…
L’outsourcing deve tendere al miglioramento della capacità competitiva dell’azienda e non solo al raggiungimento di obiettivi economici, organizzativi e di contenimento del rischio
Deve quindi essere uno strumento in grado di gestire processi evolutivi in tempi sufficientemente rapidi rispetto alle richieste del mercato ed alla concorrenza.
Possiamo quindi facilmente capire che si tratta di un processo tipicamente trasversale che deve coinvolgere l’azienda nella sua interezza ed in tutte le funzioni.
MOTIVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

## Slide 7
E’ necessario un passaggio RADICALE da azienda integrata che realizza la gran parte delle attività internamente ad azienda PARTNER DRIVEN basata su relazioni con diversi partner.
La chiave del successo diventa, di conseguenza, la capacità di gestire efficacemente questa nuova tipologia di processo, passando da un approccio tradizionale fortemente orientato alle risorse interne ad un nuovo processo OPPORTUNISTA,
dove è necessario costruire una cultura ed una mentalità fortemente volte alla ricerca del cambiamento in prospettiva di miglioramento continuo delle performance aziendali.
Le capacità di trasferimento tecnologico e di migrazione delle competenze risultano essere fattori chiave di successo.
MOTIVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

## Slide 8
L’evoluzione delle normative ha in breve tempo reso obsolete e/o ridondanti numerose officine aumentando il numero di titolari di AIC privi di officina di produzione.
Le fusioni e gli accorpamenti, con l’obiettivo di ridurre i costi, hanno portato alla dismissione di impianti produttivi
Le due situazioni sopra descritte hanno sicuramente aumentato la tendenza già in crescita di ricorrere all’outsourcing
MOTIVAZIONI DI CARATTERE SPECIFICO

## Slide 9
MOTIVAZIONI DI CARATTERE SPECIFICO
Accesso a diverse tecnologie (es. soft-gel / transdermic / Blow-Fill-Seal / High Containment / Biotech…)
Delocalizzazioni per prodotti “domestic” dovute a particolari esigenze di mercato (es. personalizzazioni / anti-contraffazione)
Problemi legati al rilascio dei lotti nei diversi Paesi (es. non-EU  EU)
Situazioni legate alla disponibilità in loco di materie prime (es. Herbal Drugs)

## Slide 10
Utilizzo spot di determinate particolari tecnologie e/o procedure di produzione complesse (es. CTM / IMP)
Vincoli geografici legati ai trasporti
Ottimizzazione dell’Overall Product Cost
Nuovi mercati a rapida crescita o con caratteristiche di instabilità della domanda (es. BRICS countries)
MOTIVAZIONI DI CARATTERE SPECIFICO

## Slide 11
Produzione centralizzata di prodotto indifferenziato e confezionamento finale sul mercato di vendita
Business continuity
Prodotti “maturi”
Licensing out
Licensing in (innovazione, nuovi prodotti)
…
MOTIVAZIONI DI CARATTERE SPECIFICO

## Slide 12
Vantaggi
  Economici:
  Riduzione costi prodotto
  Riduzione costi operativi
  Investimenti mirati al core business
  Spostamento costi fissi verso costi variabili
VANTAGGI E SVANTAGGI

## Slide 13
VANTAGGI E SVANTAGGI
  Qualitativi
  Innovazione
  Accesso a nuove tecnologie oppure a tecnologie non presenti internamente
  Utilizzo di impianti con elevato grado di specializzazione

## Slide 14
VANTAGGI E SVANTAGGI
  Commerciali
  Flessibilità
  Rapidità
  Business continuity
  Accesso a nuovi prodotti per la propria pipeline

## Slide 15
Svantaggi
  Perdita di controllo del processo
  Perdita delle competenze chiave
  Limite nella riduzione dei costi attesa
  Rischi di business continuity
  Problemi sindacali
VANTAGGI E SVANTAGGI

## Slide 16
LA NORMATIVA
La Dir. 65/65/CEE del 26.1.1965
“Ogni regolamentazione in materia di produzione e distribuzione dei medicinali deve avere come obiettivo essenziale la tutela della salute pubblica.
Questa finalità, tuttavia, deve essere raggiunta avvalendosi di mezzi che non ostacolino lo sviluppo dell’industria farmaceutica e gli scambi di prodotti in seno alla Comunità.”

## Slide 17
D.L.vo 178/91 Art. 2 Autorizzazione alla produzione di specialità medicinali
1. Nessuno può produrre, anche a solo scopo di esportazione, una specialità medicinale senza l'autorizzazione del Ministero della Sanità, la quale è rilasciata previa verifica ispettiva diretta ad accertare che lo stabilimento disponga di personale e di mezzi tecnico-industriali adeguati per la preparazione, il controllo e la conservazione di ciascun medicinale, in conformità alla documentazione fornita dal richiedente, e che sia diretto da persona avente i requisiti prescritti dall'art. 4.
LA NORMATIVA

## Slide 18
LA NORMATIVA
D.L.vo 178/91 Art. 2 Autorizzazione alla produzione di specialità medicinali
6. In casi giustificati, il titolare dell'autorizzazione di cui al presente articolo può essere autorizzato dal Ministero della Sanità, previo consenso del responsabile dell'immissione in commercio del prodotto, se diverso dal predetto titolare, a effettuare in altra officina autorizzata fasi della fabbricazione e dei controlli. In tali ipotesi, la responsabilità delle fasi produttive e di controllo interessate è assunta, oltreché dal direttore tecnico del committente, dal direttore tecnico dello stabilimento che effettua le operazioni richieste.

## Slide 19
LA NORMATIVA
EUDRALEX - Capitolo 7
Attività in outsourcing
La revisione del 2013 del capitolo 7 ha esteso il campo di azione del capitolo stesso. In un mondo sempre più globale, sono molte le differenti realtà che contribuiscono alla realizzazione di un medicinale efficace, sicuro e di qualità.
Di seguito troviamo un esempio, volutamente estremizzato, della complessità della supply chain di un medicinale: produzione di una compressa rivestita confezionata in blister e successivamente in un astuccio.

## Slide 20
LA NORMATIVA
Attività in outsourcing
Acquisto di una sostanza attiva da un paese Extra UE  officina autorizzata all’importazione delle sostanze attive
Controllo qualità (totale/parziale) della sostanza attiva  laboratorio (officina) autorizzato all’analisi delle sostanze attive.
Fabbricazione del granulato  officina autorizzata alla produzione di solidi orali / compresse
Fabbricazione del nucleo della compressa  officina autorizzata alla produzione di solidi orali / compresse
Fabbricazione della compressa rivestita  officina autorizzata alla produzione di solidi orali / compresse
Confezionamento primario della compressa rivestita  officina autorizzata al confezionamento primario di solidi orali / compresse

## Slide 21
Attività in outsourcing
Confezionamento secondario della compressa rivestita  officina autorizzata al confezionamento secondario di solidi orali/compresse
Controllo qualità (totale/parziale) del prodotto finito  laboratorio (officina) autorizzato all’analisi del prodotto finito
Conservazione del prodotto in quarantena  officina autorizzata allo stoccaggio dei prodotti finiti
Certificato del lotto  officina autorizzata alla certificazione del lotto di solidi orali/comrpesse
LA NORMATIVA

## Slide 22
LA NORMATIVA
EUDRALEX - Capitolo 7
Attività in outsourcing
Principio
La fabbricazione e le analisi affidate a terzi dovranno essere definite, concordate e controllate in modo corretto per evitare malintesi che potrebbero tradursi in un prodotto o in una prestazione di qualità insoddisfacente.
Tra il committente e il fornitore dovrà esistere un contratto scritto che definisca chiaramente i doveri di entrambe le parti.
Il contratto deve stabilire chiaramente il modo in cui la persona qualificata che certifica ogni singolo lotto di prodotto adempie pienamente i compiti di cui è responsabile, in conformità a quanto previsto dall’AIC e a quanto previsto dagli accordi intrapresi tra le parti (Titolare AIC vs Produttore)

## Slide 23
LA NORMATIVA
EUDRALEX - Capitolo 7
Attività in outsourcing
Generale
Ci deve essere un contratto scritto che copra le attività esternalizzate, i prodotti o le operazioni, nonché eventuali disposizioni tecniche in connessione con esso.
Tutti gli accordi per le attività esternalizzate, comprese eventuali modifiche proposte negli accordi tecnici o di altro tipo dovrebbero essere conformi alla normativa vigente e all'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto in questione, ove applicabile

## Slide 24
EUDRALEX - Capitolo 7
Attività in outsourcing
Generale
Se il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e il fabbricante non sono la stessa azienda, vi devono essere accordi tra le parti che seguano i principi descritte nel presente capitolo (Capitolo 7)
Ne consegue che gli accordi tra le parti (Titolare AIC e Fabbricante/i) devono comprendere almeno tutti gli elementi indicati da capitolo 7 delle GMP. Tali contratti sono oggetto di verifica ispettiva da parte dell’AIFA durante le verifiche presso le officine farmaceutiche.
LA NORMATIVA

## Slide 25
EUDRALEX - Capitolo 7
Attività in outsourcing
Una delle responsabilità primarie dell’accordo tecnico è di definire la responsabilità della Persona Qualificata che certifica il lotto. Questa deve essere chiaramente indicata e deve avere la facoltà di accedere alle informazioni di fabbricazione presso le officine farmaceutiche coinvolte, nonché di vigilare sulla aderenza di queste alle GMP e all’AIC del medicinale.
Nel nostro esempio relativo alla compressa rivestita, sono coinvolte un totale di 10 Persone Qualificate; ognuna delle quali deve avere un ruolo e una responsabilità ben definita.
LA NORMATIVA

## Slide 26
Quanto riportato nel D.L.vo 178/91 viene ripreso in vari punti del D.Lvo 219 del 24/04/06
Titolo IV
Capo I (Autorizzazione alla produzione e all’importazione)
Art. 50 (Autorizzazione alla produzione di medicinali)
Nessuno può produrre sul territorio nazionale anche a solo scopo di esportazione, un medicinale senza l'autorizzazione dell’AIFA, la quale è rilasciata previa verifica ispettiva diretta ad accertare che il richiedente dispone di personale qualificato, e di mezzi tecnico-industriali conformi a quanto previsto dalle lettere b) e c) del comma 2.
LA NORMATIVA

## Slide 27
LA NORMATIVA
Titolo IV
Capo II (Linee guida sulle norme di buona fabbricazione)
Art. 69 (Appalto di operazioni)
Ogni operazione di importazione, di produzione o operazione collegata, affidata contrattualmente a terzi, forma oggetto di un contratto scritto
Proprio a fronte della globalità del mercato farmaceutico, nel 2022, è stato emesso un nuovo Annex (Annex 21 - Importation of medicinal products), volto a regolamentare le attività di importazione, le attività di certificazione del lotto che deve essere svolta da una Persona Qualificata Europea e le relative responsabilità delle aziende (titolare AIC vs produttore vs importatore)

## Slide 28
Titolo V
Art. 77 (Contenuto del foglietto ill.vo)
1,f,6. il nome e l'indirizzo del titolare dell'AIC
1,f,7. il nome e l'indirizzo del produttore (responsabile del rilascio dei lotti)
LA NORMATIVA

## Slide 29
IL MERCATO
TOP 10 WORLD PHARMA MARKET
2005 | 2015 | 2018 | 2021 | % growth over 2019 | 
1 USA | 1 USA = | 1 USA = | 1 USA = | +6 | 
2 JAPAN | 2 CHINA +++ | 2 CHINA = | 2 CHINA = | -2,4 | 
3 GERMANY | 3 JAPAN - | 3 JAPAN = | 3 JAPAN = | -1,9 | 
4 FRANCE | 4 GERMANY - | 4 GERMANY = | 4 GERMANY = | +6,7 | 
5 ITALY | 5 FRANCE - | 5 BRASIL ++ | 5 FRANCE + | +3,4 | 
6 UK | 6 ITALY - | 6 FRANCE - | 6 ITALY + | -0,5 | 
7 SPAIN | 7 UK - | 7 UK = | 7 UK = | +6,7 | 
8 CANADA | 8 SPAIN - | 8 ITALY -- | 8 SPAIN + | +5.9 | 
9 CHINA ++ | 9 BRASIL +++ | 9 CANADA + | 9 CANADA = | +5,6 | 
10 MEXICO | 10 CANADA -- | 10 RUSSIA +++ | 10 BRASIL -- | +12,1 | 

## Slide 30
IL MERCATO

## Slide 31
IL MERCATO
In Italia l’outsourcing farmaceutico è un fenomeno relativamente giovane e non ancora completamente maturo
Al contrario a livello globale si tratta di un business consolidato
La presenza di players internazionali si concentra in USA/Canada - Germania – Francia – UK
In Italia non sono presenti players internazionali a livello di HQ ma solo con siti produttivi (almeno 8)
In Italia sono presenti players, anche nazionali, con % di export molto significativa
Il mercato USA è in crescita per produzioni specifiche dall’Europa (es. iniettabili, oncologici o tecnologie particolari)
Il Giappone rimane un mercato di difficile accesso dall’esterno

## Slide 32
IL MERCATO
Le BRICS countries hanno il più alto tasso di crescita
Le medio-piccole aziende farmaceutiche italiane fanno ampio ricorso alla produzione presso terzi, soprattutto in caso di piccoli volumi e ovviamente in assenza di officina autorizzata alla produzione o per determinate forme farmaceutiche.
Diverse imprese svolgono ormai solo attività commerciale.
I titolari di MA per farmaci generici fanno elevato ricorso all’outsourcing
Nell’ambito dei “generici” la produzione diretta è trascurabile, i prodotti da inserire sul mercato arrivano principalmente da Terzisti o dalla casa madre (outsourcing interno)

## Slide 33
Il mercato dei prodotti equivalenti è cresciuto sensibilmente a volumi ma non altrettanto a valori, conseguenza della pressione sui prezzi. Questo il motivo per cui la maggiore pare del valore è comunque ancora detenuta dai prodotti brand e soprattutto di quelli ancora coperti da brevetto.
Il mercato nordamericano rimane il principale mercato mondiale (USA&CANADA 49%), con volumi di vendite sensibilmente superiori sia ad EU+RU+TK che a Cina e Giappone.
La frammentazione del mercato EU ha favorito il fenomeno dell’import/export parallelo valutato in 5.758 milioni di €. Questo fenomeno, non avendo alcun beneficio per i pazienti ed i servizi sanitari nazionali, ha però contribuito all’impoverimento della marginalità delle aziende produttrici.
IL MERCATO

## Slide 34
IL MERCATO
Il ricorso all’outsourcing contempla praticamente tutte le forme farmaceutiche
Le società di grandi dimensioni tendono ad una razionalizzazione dei propri outsourcers diminuendone il numero a vantaggio della semplificazione
Il concetto di “manufacture globally & pack locally” si sta affermando in molti casi
Alcune normative a livello EU (es. Falsified Medicine Directive 2011/62 / Serializzazione) tendono a favorire l’outsourcing.
La crescita dei prodotti biologici ha interessato in maniera significativa l’incremento dell’outsourcing

## Slide 35
IL MERCATO
Altri servizi di outsourcing
Analisi ed eventualmente rilascio di materie prime e prodotti finiti
Stabilità on-going
Convalide analitiche e di processo
Sviluppo farmaceutico e scale-up
Audit
Produzione di farmaci per la sperimentazione clinica
Distribuzione
regolatorio

## Slide 36
IL MERCATO
BIOTECH un fattore di accelerazione dell’outsourcing
la proliferazione globale delle biotecnologie, per le quali la maggior parte delle industrie non ha le capacità di produzione interna per produrre i propri farmaci, porterà ad un incremento delle richieste di outsourcing e non stupisce se le previsioni prevedano che il mercato globale del CDMO crescerà da 81 miliardi di dollari nel 2020 a 159 miliardi entro il 2027

## Slide 37
IL MERCATO
Il cambio di approccio all’outsourcing
In passato, le aziende farmaceutiche consideravano le partnership CDMO e il dual sourcing principalmente come un esercizio di mitigazione del rischio. Tuttavia, il settore farmaceutico si sta ora rendendo conto che le sue competenze principali sono nella ricerca e sviluppo piuttosto che nella costruzione e manutenzione di impianti di produzione, il che porta a un maggior grado di esternalizzazione. Si prevede che questa tendenza continui, in particolare in un contesto di catene di approvvigionamento limitate post-COVID

## Slide 38
LA PRODUZIONE FARMACEUTICA IN ITALIA
Fonte : Prometeia/Farmindustria

## Slide 39
LA PRODUZIONE FARMACEUTICA IN ITALIA
Fonte : Prometeia/Farmindustria

## Slide 40
IL PROCESSO DI SELEZIONE E VALUTAZIONE: LA SCELTA
Perché è importante non sbagliare la scelta ??
L’affidamento di una produzione di medicinale in outsourcing rappresenta sempre un processo tecnicamente complesso, che richiede un ingente impiego di risorse e talvolta investimenti.
E’ un processo costoso e come tale deve essere considerato sia che si tratti di una scelta tattica (a breve termine) o strategica (a medio/lungo termine).

## Slide 41
IL PROCESSO DI SELEZIONE E VALUTAZIONE: LA SCELTA
Perché è importante non sbagliare la scelta ?
Il rischio è di compromettere il nostro business, cambiare potrebbe non essere facile, rapido, economico, addirittura possibile :
LA POSTA IN GIOCO E’ ALTA

## Slide 42
La scelta del giusto partner è un lavoro di squadra che coinvolge contemporaneamente e su più fronti diverse funzioni aziendali:
  Logistica / Acquisti
  Commerciale / Marketing
  DirezioneTecnica – Q.P.
  Technical/Quality Manager (per Market Companies)
  Quality Assurance / Quality Control
  Regolatorio
  Legale
IL PROCESSO DI SELEZIONE E VALUTAZIONE: LA SCELTA

## Slide 43
IL PROCESSO DI SELEZIONE E VALUTAZIONE: LA SCELTA
Criteri per la scelta del partner
  Autorizzazioni
  Impianti
  Quality approach
  Capacità produttiva / Lead time
  Technology Transfer approach
  Flessibilità
  Prospettive a lungo termine
  Analisi dei rischi
  I.T. e comunicazione
  Coperture assicurative
  Politiche di gestione del personale
  Portfolio Clienti
  Presenza prodotti propri
  Location/Lingua

## Slide 44
IL PROCESSO DI SELEZIONE E VALUTAZIONE: LA SCELTA
Criteri per la scelta del partner
Autorizzazioni
  La prima fase della selezione riguarda la ricerca di un produttore autorizzato alla forma farmaceutica che si vuole affidargli
  Il compito viene generalmente svolto di concerto tra Logistica/Acquisti e Regolatorio

## Slide 45
IL PROCESSO DI SELEZIONE E VALUTAZIONE: LA SCELTA
Impianti
  Successivamente, durante la fase di audit, si passa alla valutazione della struttura produttiva del terzista preselezionato
  In questa fase intervengono la Direzione Tecnica ed il Quality Assurance

## Slide 46
IL PROCESSO DI SELEZIONE E VALUTAZIONE: LA SCELTA
Capacità produttiva/Lead time
  E’ una valutazione normalmente di competenza della Logistica sulla base delle esigenze di approvvigionamento richieste dal Marketing e delle valutazioni fatte in fase di audit dalla Direzione Tecnica/Q.A.
  Troppa o poca capacità: estremi che possono essere forieri di problemi.
  Lead time: ai Committenti piacciono le settimane, ai Terzisti i mesi… (possibilità di make to stock ?)

## Slide 47
IL PROCESSO DI SELEZIONE E VALUTAZIONE: LA SCELTA
Quality approach
  Durante la fase di audit si valuta anche il Sistema Qualità del Terzista.
  Interloquire in quest’area con chi ha standards molto diversi dai nostri sarà difficile per tutti (il metodo di lavoro e le competenze specifiche possone essere diverse, non l’ “ambiente” in cui si sviluppano).

## Slide 48
IL PROCESSO DI SELEZIONE E VALUTAZIONE: LA SCELTA
  Flessibilità
    Un aspetto fondamentale per garantire continuità di fornitura anche nell’evenienza di picchi produttivi
    Cosa succede nei momenti di crisi? (disponibilità a turni, lavoro nel weekend, …)

## Slide 49
IL PROCESSO DI SELEZIONE E VALUTAZIONE: LA SCELTA
Prospettive a lungo termine
  Il Terzista selezionato deve dare garanzie di affidabilità nel tempo per evitare improvvisi black-out di fornitura (Finance Audit)
  Saremo ancora qui tra…?

## Slide 50
IL PROCESSO DI SELEZIONE E VALUTAZIONE: LA SCELTA
Location/Lingua
  In un momento di forte globalizzazione deve essere tenuta nella debita considerazione la distanza tra Committente e Terzista (vicini, facilmente raggiungibili, in zone a rischio, siti multipli) e le reciproche lingue
  Incomprensioni tra gli attori in gioco potrebbero portare a gravi problemi (lingua utilizzata da management, staff, documenti…)

## Slide 51
IL PROCESSO DI SELEZIONE E VALUTAZIONE: LA SCELTA
Analisi e gestione dei rischi
(analisi di vulnerabilità, politiche di sicurezza, funzione di security, contingency plan…)
Politiche di gestione del personale
(utilizzo di contratti a termine, istruzione e formazione, qualifica, m.b.o. …)
I.T. e comunicazione
Coperture assicurative

## Slide 52
IL PROCESSO DI SELEZIONE E VALUTAZIONE: LA SCELTA
Conformità alle leggi vigenti
(attenzione a leggi nazionali/regionali/locali)
Presenza altre produzioni potenzialmente contaminanti
Presenza di eventuali sub-fornitori “critici”
Politiche di acquisto (partnership con i fornitori ?)
Politiche di Total Productive Manteinance
Confidenzialità e sicurezza delle informazioni

## Slide 53
IL PROCESSO DI SELEZIONE E VALUTAZIONE: LA SCELTA
La fase di AUDIT del Terzista
Obiettivo: selezione e valutazione; cioè verifica delle potenzialità tecniche, organizzative e gestionali (GMP ma non solo!) del Terzista, occorrenti a fornire il livello di qualità/servizio atteso.
Criteri per la scelta del partner

## Slide 54
IL PROCESSO DI SELEZIONE E VALUTAZIONE: LA SCELTA
Prima del contratto : 3 semplici regole
Pochi ed eccellenti fornitori (one to many ------> one to few)
Investire nella selezione
Chiarezza sulle aspettative

## Slide 55
IL CONTRATTO
Accordo di lavorazione
Il Terzista provvede alle operazioni di produzione e/o confezionamento, ai controlli di processo ed eventualmente al rilascio del prodotto finito a cura della propria Q.P.. I materiali (materie prime e materiali di confezionamento) sono forniti dal committente che provvede all’acquisto, ai controlli previsti ed alla consegna presso il terzista per la lavorazione.
Le diverse tipologie di fornitura

## Slide 56
IL CONTRATTO
Le diverse tipologie di fornitura
Accordo “full-service” (chiavi in mano)
Il fornitore Terzista provvede all’acquisto di tutti i materiali (materie prime e materiali di confezionamento), ai controlli previsti per gli stessi, alle operazioni di produzione e/o confezionamento, ai controlli di processo ed eventualmente al rilascio del prodotto finito a cura della propria Q.P..

## Slide 57
IL CONTRATTO
Le diverse tipologie di fornitura
Accordi misti
Fornitura dei materiali da parte del Committente e controlli previsti a cura del terzista
Fornitura di alcuni materiali da parte del Committente e dei restanti a cura del terzista (p.e. A.P.I. intercompany)
Fornitura di un semilavorato da parte del Committente (p.e. liquidi in bulk, compresse sfuse, etc.)

## Slide 58
IL CONTRATTO
IL CONTRATTO
3 parti, 3 visioni, 3 impieghi diversi
Accordo di fornitura: operatività
Accordo tecnico: qualità
Termini e Condizioni: la parte legale (quella che speriamo di non dover mai utilizzare)
Attenzione : alcune clausole possono apparire nelle 3 diverse parti

## Slide 59
IL CONTRATTO
CHECK LIST CONTRATTO
Tipologia
Contraenti
Definizioni
Oggetto (*)
Autorizzazioni
Materiali (*)
Obblighi di diligenza
Previsioni, ordini, consegne, resa
Assicurazione della capacità

## Slide 60
IL CONTRATTO
Controllo Qualità e difetti (*)
Reclami (*)
Sfridi e resi (*)
Prezzi e pagamenti
Servizi accessori (stabilità, PQR, …)
Modalità per il TT
Obblighi assicurativi
Durata, rinnovi ed effetti
Risoluzione
CHECK LIST CONTRATTO

## Slide 61
IL CONTRATTO
CHECK LIST CONTRATTO
Audit e ispezioni (*)
Responsabilità da prodotto
Riservatezza
Eccessiva onerosità (Hardship)
Forza maggiore
Modificazioni
Non cedibilità del contratto
Change control
Violazioni della proprietà intellettuale

## Slide 62
IL CONTRATTO
CHECK LIST CONTRATTO
Indicatori di perfomance (KPI)
Liability
Severability
Modalità di comunicazione
Procedure di emergenza (*)
Allegati
Legge/i di riferimento (*)
Clausola compromissoria / Arbitrato
Foro competente

## Slide 63
IL CONTRATTO
IL CAPITOLATO DI FORNITURA
Specifiche prodotto/i
Specifiche di rilascio
Principi attivi
Eccipienti
Materiali di confezionamento primario
Materiali di confezionamento second.
Imballi ed imballaggi
Allegati

## Slide 64
IL CONTRATTO
L’ACCORDO TECNICO
Contraenti
Revisioni
Oggetto
Allegati
Autorizzazioni
GMP compliance
Gestione materiali (acquisto, c/lav., …)
Produzione

## Slide 65
IL CONTRATTO
L’ACCORDO TECNICO
Controllo Qualità e Rilascio
Rilascio e consegna (modalità e doc.)
Conservazione, Immagazzinamento
Spedizione
Documentazione
Change Control
Audit ed ispezioni
Reclami

## Slide 66
IL CONTRATTO
Richiami dal mercato
Divieti / Regole sub-appalto
Riservatezza / Confidenzialità
Persone Responsabili e contatti
Servizi accessori (stabilità, PQR, ….)
Gestione dell’Accordo Tecnico
Griglia delle Responsabilità
Approvazioni
L’ACCORDO TECNICO

## Slide 67
IL CONTRATTO
COMPLIANCE RESPONSABILITIES CHECKLIST
Both parties agree to the following listed responsibilities for all the operations that are marked with “X” in the respective column that bears its name
 | Responsibility | CONTRACT ACCEPTOR | CONTRACT GIVER
1 | Regulatory Authorisations & GMP Compliance |  | 
1.1 | Will ensure that the manufacturing facilities maintain all licences, registrations and other authorizations as are required to operate a GMP pharmaceutical manufacturing facility under the Applicable Laws. | X | 
1.2 | Will ensure that the manufacturing facility operated in compliance with the GMPs and all other Applicable Laws. | X | 
1.3 | Will carry out necessary validations process validation cleaning validation bulk holding time validation | X | 
2 | Starting materials |  | 
2.1 | Will qualify and audit suppliers of raw materials (Except API Chloramphenicol) API Chloramphenicol packaging materials | X X | X
2.2 | Will maintain safety/hazard and handling data on PRODUCT raw materials and API | X | X
2.3 | Active substance(s): |  | 
2.3.1 | Specification |  | X
2.3.2 | Testing instructions | X | 
2.3.3 | Supply/Procurement (except Chloramphenicol) | X | 
 | Supply/Procurement Chloramphenicol |  | X
2.3.4 | Testing and approval | X | 
2.3.5 | Retention samples | X | 
2.4 | Excipients: |  | 
2.4.1 | Specification |  | X
2.4.2 | Tsting instructions | X | 
2.4.3 | Supply/Procurement | X | 
2.4.4 | Testing and approval | X | 
2.4.5 | Retention samples | X | 
La Griglia delle Responsabilità

## Slide 68
IL CONTRATTO
COMPLIANCE RESPONSABILITIES CHECKLIST
Both parties agree to the following listed responsibilities for all the operations that are marked with “X” in the respective column that bears its name
La Griglia delle Responsabilità
 | Responsibility | CONTRACT ACCEPTOR | CONTRACT GIVER
2.5 | Primary and secondary packaging material: |  | 
2.5.1 | Specification |  | X
2.5.2 | Testing instructions | X | 
2.5.3 | Supply/Procurement | X | 
2.5.4 | Testing and approval | X | 
2.5.5 | Will provide the approved films for printed packaging materials |  | X
3 | Manufacture of Product |  | 
3.1 | Will manufacture the PRODUCT conform the Specifications set forth in the Marketing Authorisation | X | 
3.2 | Bulk Product: |  | 
3.2.1 | Compiling of the plant specific manufacturing instructions | X | 
3.2.2 | In-process controls | X | 
3.2.3 | Manufacturing/Manufacturing records | X | 
3.3 | Finished Product: |  | 
3.3.1 | Compiling of the packaging instructions | X | 
3.3.2 | Assignment of batch number | X | 
3.3.3 | Assignment of expiry date | X | 
3.3.4 | In-process-controls | X | 
3.3.5 | Packaging/Packaging records | X | 
4 | Quality control and Release |  | 
4.1 | Specifications conform Marketing Authorisation | X | X
4.2 | Bulk Product |  | 
4.2.1 | Specification |  | X
4.2.2 | Compiling of the testing instructions | X | 
4.2.3 | Quality control/Testing records | X | 
4.2.4 | Certificate of analysis (if required) | X | 
4.3 | Finished Product: |  | 
4.3.1 | Specification |  | X
4.3.2 | Compiling of the testing instructions | X | 

## Slide 69
 | Responsibility | CONTRACT ACCEPTOR | CONTRACT GIVER
4.3.3 | Quality control/Testing records | X | 
4.3.4 | Retention samples | X | 
4.4 | Will perform ongoing stability testing on the basis of a protocol conform EU GMP | X | 
5 | Release for Dispatch |  | 
5.1 | Will release the product as specified in the Marketing Authorisation | X | 
5.2 | Will provide the documentation for each batch of PRODUCT, which shall include the following: A statement signed by the QP that the lot was: manufactured, packaged tested in accordance with cGMPs, that it meets the requirements and is released: for the Market A certificate of analysis for the PRODUCT. | X | 
5.3 | Will provide, only upon specific request, the documentation for each batch of PRODUCT including: Analytical certificates for API, excipients, packaging materials, products in bulk, semipackaged (if any) copy of batch record Copy of analytical testing procedures for API, excipients, primary packaging materials products in bulk, semipackaged (if any), finished product | X | 
5.4 | Shall be responsible for the approval of the PRODUCT(S) in accordance with the regulations of the territory or market | X | 
6 | Storage, Packaging & shipment of the PRODUCT |  | 
6.1 | Will transport the PRODUCT conform the GDP Policy |  | X
6.2 | Transport carton: |  | 
6.2.1 | Specification | X | 
6.2.2 | Supply/Procurement | X | 
6.2.3 | Specification of dispatch label | X | 
7 | Quality Assurance |  | 
7.1 | Will store the batch records, testing records and all other documentation related to the PRODUCT for the minimum period required by all Applicable Laws. | X | 
7.2 | Will investigate process deviations | X | 
COMPLIANCE RESPONSABILITIES CHECKLIST
Both parties agree to the following listed responsibilities for all the operations that are marked with “X” in the respective column that bears its name
La Griglia delle Responsabilità
IL CONTRATTO

## Slide 70
 | Responsibility | CONTRACT ACCEPTOR | CONTRACT GIVER
7.3 | Will investigate all confirmed out-of-Specification test results (“OOS”) and provide documentation relating to such investigations with the Release Documents for the batch containing the OOS test result. | X | 
7.4 | Will perform and send to CONTRACT GIVER the Annual Product Quality Review conform EU GMP. | X | 
7.5 | Will not change PRODUCT Manufacture and Quality Control without an approval by the Contract Acceptor. | X | 
7.6 | Will submit intended Change Request (CR) to the CONTRACT ACCEPTOR for variation of the MA of the PRODUCT, which might have influence on the PRODUCT quality, the status of validation or the dossier | X | 
7.7 | Will not subcontract any of the manufacture or quality control to a third party without prior written approval of the CONTRACT GIVER a part of the outsourcer activities listed in appendix 4. | X | 
8 | Audits |  | 
8.1 | Will be entitled to conduct audits |  | X
8.2 | Will conduct internal audits in accordance with the GMPs and applicable Standard Operating Procedures. | X | 
9 | Complaints |  | 
9.1 | Will collect and log all information relating to complaints. | X | X
9.2 | Will assist CONTRACT GIVER in investigating PRODUCT complaints. | X | 
9.3 | Will issue a report on each pharmaceutical-technical complaint. | X | 
10 | Recall, Field Alerts and PRODUCT Withdrawal |  | 
10.1 | Will promptly notify CONTRACT GIVER of any recall requirement of the PRODUCT that might be attributed to manufacture or quality control of the PRODUCT. | X | 
10.2 | Will notify CONTRACT ACCEPTOR of any information that may lead to a recall requirement as a consequence of a PRODUCT defect. |  | X
10.3 | Responsible for consultation with MAH for notification of the health authorities about the PRODUCT defect and recall or PRODUCT withdrawal decisions. |  | X
10.4 | Responsible for notification of a PRODUCT defect that may lead to PRODUCT recall or PRODUCT withdrawal to appropriate regulatory agencies. | X | X
COMPLIANCE RESPONSABILITIES CHECKLIST
Both parties agree to the following listed responsibilities for all the operations that are marked with “X” in the respective column that bears its name
La Griglia delle Responsabilità
IL CONTRATTO

## Slide 71
 | Responsibility | CONTRACT ACCEPTOR | CONTRACT GIVER
7.3 | Will investigate all confirmed out-of-Specification test results (“OOS”) and provide documentation relating to such investigations with the Release Documents for the batch containing the OOS test result. | X | 
7.4 | Will perform and send to CONTRACT GIVER the Annual Product Quality Review conform EU GMP. | X | 
7.5 | Will not change PRODUCT Manufacture and Quality Control without an approval by the Contract Acceptor. | X | 
7.6 | Will submit intended Change Request (CR) to the CONTRACT ACCEPTOR for variation of the MA of the PRODUCT, which might have influence on the PRODUCT quality, the status of validation or the dossier | X | 
7.7 | Will not subcontract any of the manufacture or quality control to a third party without prior written approval of the CONTRACT GIVER a part of the outsourcer activities listed in appendix 4. | X | 
8 | Audits |  | 
8.1 | Will be entitled to conduct audits |  | X
8.2 | Will conduct internal audits in accordance with the GMPs and applicable Standard Operating Procedures. | X | 
9 | Complaints |  | 
9.1 | Will collect and log all information relating to complaints. | X | X
9.2 | Will assist CONTRACT GIVER in investigating PRODUCT complaints. | X | 
9.3 | Will issue a report on each pharmaceutical-technical complaint. | X | 
10 | Recall, Field Alerts and PRODUCT Withdrawal |  | 
10.1 | Will promptly notify CONTRACT GIVER of any recall requirement of the PRODUCT that might be attributed to manufacture or quality control of the PRODUCT. | X | 
10.2 | Will notify CONTRACT ACCEPTOR of any information that may lead to a recall requirement as a consequence of a PRODUCT defect. |  | X
10.3 | Responsible for consultation with MAH for notification of the health authorities about the PRODUCT defect and recall or PRODUCT withdrawal decisions. |  | X
10.4 | Responsible for notification of a PRODUCT defect that may lead to PRODUCT recall or PRODUCT withdrawal to appropriate regulatory agencies. | X | X
COMPLIANCE RESPONSABILITIES CHECKLIST
Both parties agree to the following listed responsibilities for all the operations that are marked with “X” in the respective column that bears its name
La Griglia delle Responsabilità
IL CONTRATT0

## Slide 72
IL TECHNOLOGY TRANSFER
Valutazione del processo (prodotto/impianti)
Trasferimento delle informazioni
Definizione della tempistica (pianificazione)
Definizione delle responsabilità
Individuazione delle problematiche (tecniche, regolatorie, logistiche)

## Slide 73
IL TECHNOLOGY TRANSFER
Definizione del lotto standard
Valutazione dei costi
Convalide analitiche (Lab to Lab)
Scale-up
Lotti pilota e Lotti industriali
Convalide di processo
Convalide di pulizia (concetto di “worst case”)

## Slide 74
IL TECHNOLOGY TRANSFER
Definizione ed approvazione del Rendiconto di Fabbricazione
Definizione ed approvazione dell’Accordo Tecnico / Capitolato di fornitura
Stesura dell’Accordo di Fabbricazione

## Slide 75
PUNTI CHIAVE PER IL SUCCESSO
Responsabilità definite
il Contratto, il Quality Agreement, il Capitolato di Fornitura, le Specifiche rappresentano uno strumento fondamentale per la corretta gestione del processo: il tempo speso in fase di stesura ed approvazione di questi documenti sarà ampiamente ripagato

## Slide 76
PUNTI CHIAVE PER IL SUCCESSO
Technology Transfer
Approccio, pianificazione, risorse.
Forecasts e Lead-Time
accurati e costantemente aggiornati, ai Committenti piacciono le settimane ai Fornitori i mesi… possibilità di make to stock ?

## Slide 77
PUNTI CHIAVE PER IL SUCCESSO
Key Performance Indicators
tempi di consegna (capacità, troppa o poca estremi che potrebbero essere forieri di problemi; flessibilità, cosa succede nei momenti di crisi ? Disponibilità a turni, lavoro nel weekend…), quantità, rese, sfridi, reclami…

## Slide 78
PUNTI CHIAVE PER IL SUCCESSO
Change Control
gestione di ogni cambiamento che impatti sul processo, dalle modifiche di processo vere e proprie alle modifiche apportate agli impianti, all’inserimento di nuovi prodotti, alle variazioni dei materiali impiegati, etc..
(In concreto, il grande rischio è di produrre un medicinale non perfettamente aderente alla normativa, ma anche quello di produrre ciò che semplicemente non è atteso !)

## Slide 79
PUNTI CHIAVE PER IL SUCCESSO
Audit periodici
mantenimento del sistema di qualità, follow-up (mantenere uno stretto e costante contatto tra Committente e Fornitore permetterà anche un aggiornamento reciproco sulle opportunità di miglioramento delle performance)

## Slide 80
PUNTI CHIAVE PER IL SUCCESSO
Annual Report Review
sia di sistemi/impianti che di prodotto/processo (unitamente ai KPI permette di monitorare la qualità della perfomance e prevenire problemi che potrebbero manifestarsi)

## Slide 81
TRAPPOLE DA EVITARE
Legali di entrambe le parti inflessibili
Silenzio
Obiettivi non esplicitamente dichiarati e concordati (raggiungibili ?)
Obiettivi non definiti (valore e tempo)
Problemi relativi ai pagamenti

## Slide 82
TRAPPOLE DA EVITARE
Nessuna decisione o peggio decisioni disastrose
Mancato coinvolgimento dei Clienti interni
Priorità non definite
Rinuncia al coinvolgimento (il contratto è chiuso e ognuno per la sua strada)

## Slide 83
TRAPPOLE DA EVITARE
K.P.I.: non concordati, non utilizzati, incongrui
Timore sulla condivisione delle conoscenze (senso di perdita del know-how)
Mancato riconoscimento capacità e competenza del partner

## Slide 84
Quando non si può tornare indietro bisogna preoccuparsi soltanto del miglior modo di avanzare. (Paulo Coelho)